## Slide 1: OpenHarmony 物联感知网SIG申请
Security Level:
华为数通解决方案部 行业解决方案团队 2021.11

## Slide 2: 物联网(IoT)场景：行业物联与2C物联场景差异大
家庭路由器
智能终端
智能家居APP
家庭
Internet
远程
IOT云
AGV
天车
能环监控
光学
相机
高清
视频
机械臂
机台
园区物联
办公/会议
Wi-Fi6/6E
（内置网关）
工业网关/物联网关
A园区核心
园区接入/汇聚
园区接入/汇聚
跨园区骨干
B园区核心
园区接入/汇聚
Campus控制器
AAA
DHCP Server
监控APP
地址分配
认证授权
联网配网
采集/控制数据
能环APP
工业网关/物联网关
物联网关
Wi-Fi6/6E
（内置网关）
2C物联
行业物联
 | 2C 物联 | 行业/2B 物联
方案主导方 | 云平台主导 | 行业客户主导
终端特点 | 海量终端（XXX万~亿） & 有限品类 | 有限终端（~X万） & 大量品类
IoT网络 | 物联方案与网络解耦（无物联网络概念）；全球接入 | 有物联网络概念；单/多园区范围
标准&准入 | 无统一标准 | 企标/行标/国标
生态构建 （物模型、协议标准等） | IoT平台通常自己定义其物模型，终端厂家适配或者插件转换 | 千行百业，依赖生态构建

## Slide 3: 行业物联网差距分析
可靠通信
安全传输
数据处理
数据分发/多云对接
物联网络运维
简化终端接入
终端安全
云
边缘智能
降低服务中断时间
提升运维效率
视频分析
降低带宽资费
站点能耗
区域自治
降低业务时延
保障服务可靠性
和连续性
数据过滤
降低云端存储压力
节省WAN流量
数据安全
降低数据安全风险
遵从法律隐私安全
协议转换
降低连接难度
丰富物联协议
行业物联方案中，目前存在的主要问题：
终端侧：国产化、自主可控；智能化改造；
物联网能力缺失；边端联动能力缺失；物联安全能力缺失；
行业物联网平台：
数据消费者
行业终端：
数据生产者
森林防火
水利监测
路口信号灯调优
楼宇控制
梯联网
工业制造
边
端
安监
水利监控
电力配网
充电桩计费

## Slide 4: 物联感知网SIG 工作目标
立标准：将OH特性能力，导入规范标准
工作目标
建生态：与生态伙伴一起，实现物联创新
补能力：补齐行业物联关键特性
基于OH社区，联合业界生态伙伴，构建行业物联场景的技术能力；
将OH边界扩大到行业物联网；
基于行业解决方案理解，构筑OH行业物联场景的产业影响力，打造OH品牌。实现OH和项目的互相推进
高举高打，联合行业头部客户，从企标、行标、国标入手推进OS自主可控、物联能力建设要求，构建OpenHarmony的护城河；
识痛点：深入业务场景，识别场景痛点和机会点；目前已经深入6大类行业物联场景（医疗、交通、水利、能源、教育、制造等）。
寻伙伴：基于天工实验室，携手能力型生态伙伴，孵化行业物联场景创新场景能力。目前已有200+合作伙伴；
简化接入：终端即插即用、无感接入；
安全接入：终端身份规约、安全接入认证；终端类型识别；终端行为识别；
可靠接入：双发选收、多通道、冗余编码；
通信增强：加密传输、物联通信质量感知；
边缘智能：数据压缩、数据分析、数据分发等
OpenHarmony
广复制：项目批量复制和推广

## Slide 5: 补能力：OH行业物联场景能力补齐
IoT边缘
设备接入(MQTT、ONVIF、Modbus、bacnet、CoAP、OPC)
协议转换
统一物模型
终端管理
安全增强
北向协议：MQTT/COAP/OPC/ AMQP
物联
网关
接入协议栈
内生安全
身份认证
设备驱动
即插即用
通信能力增强
物联
终端
IoT
平台
设备管理
物联协议
物联模型
安全
…
数据处理、分发
物模型
协议
DDE
（Data Dispatch Engine）
终端管理
安全增强
OH行业物联能力
通信能力增强
终端发现、终端准入、安全、版本升级（OTA）
南北向通信协议、协议转换
通信增强：双发选收/FEC高可靠通信；终端通信质量感知和随流检测；
数据处理：去重压缩、分发、缓存；
本地联动
基于行业的场景化物模型
认证、授权、地址分配等
终端注册、数据分发
AAA/
DHCP
云中立
终端管理
终端安全：终端指纹识别、终端行为识别；
内生安全

## Slide 6: 建生态
亿维锐创
三思
智慧城市
终端生态
智慧交通
智慧医疗
应用生态
智慧
水利
智慧
园区
城市感知网
非现场治超
临床医疗物联网
水利感知网
智能园区物联网
标杆项目
摄像机
激光雷达
信息发布屏
称重仪表
交通采集终端
灯控、摄像机、信息屏、一键报警、气象传感等
东莞治超
湖南望城、
深圳治超等
东莞、中山翠亨、珠海、宁波、深圳、张家港等
东软汉枫
医疗CPE
动态心电
水位、雨量、水质、墒情等传感器
贵州省水文站、长江委/甘肃水文局
301、协和、华西、复旦中山等
科皓信息
新思联
门锁、门禁、灯控等
工信部9月27日：联合八大部委共同发布：
《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》带来政策机会点
清华大学、北大苏南院、西湖大学等

## Slide 7: 立标准
1、 医疗：与中移动、301联合在工信部CCSA立项： 《智慧医院物联终端与网关通信技术要求》、 《智慧医院接入网关设备技术要求》、 《智慧医院专网融合组网架构与技术要求》2021.7第一次征求意见稿评审，待发布； 与301、信通院联合的 《智慧医院医疗物联感知网技术白皮书》2021.12月待发布 2、 交通治超： 《公路治超信息系统技术规范》 《超限运输车辆行驶公路管理系统技术规范》2021.7已送第一稿，待发布； 《公路治超物联感知网技术白皮书》已规划，待发布 3、 城市智慧杆： 国标《智慧城市智慧多功能杆系统总体要求》已公示，待发布 国标《智慧城市 智慧多功能杆 服务总体要求》已经发布 中山智慧杆团标《智慧路灯系统技术与工程建设规范》已发布 在工信部CCSA立项《多功能智慧杆(塔) 边缘计算网关技术要求》已立项待发布 江苏：《江苏省多功能杆智能系统技术与工程建设规范》已发布 深圳：《智慧杆系统建设与运维技术规范》已发布 雄安：《智能符合杆柱设计导则》已发布 4、 智慧园区： 与TC426智标委联合的 《中国智慧园区标准化白皮书》已发布； 《智慧园区设计标准》已送审，待发布 《上海市既有建筑智能化改造技术规范》，已发布 5、教育：《智慧校园物联感知网技术白皮书》已规划，待发布
联合NA客户、权威机构发布标准、规范、白皮书，引领行业发展：

## Slide 8: 物联感知网SIG 计划捐献内容
物联
终端
物联设备标识
接入安全
物联协议
Modbus等
物联
网关
物联协议
安全传输协议（DTLS、TLS、HTTPS、CAOPS、MQTTS）
DTLS+
安全接入
安全接入
通信增强
双发选收
多通道加速/备份
终端业务加速
（业务标识）
Modbus加密/安全增强
MQTT
COAP
Modbus-TCP
AMQP
LwM2M
ONVIF
OPC
设备接入认证
终端识别
终端行为识别
通信增强
随流检测
随流检测
多通道加速
FEC
FEC
FEC
保活/终端遗言
数据处理
数据缓存
数据处理
数据分析
数据分发
内生安全
边端协同
本地联动框架
物模型
行业物模型库
物模型转换框架
APN6

## Slide 9: 终端安全增强
管理员
指纹库
指纹
采集
物联网关
终端流量
（DHCP/LLDP
/HTTP/MDNS）
被动探测
主动探测
扫描探测
反馈
智慧宿舍
智慧教室
门锁
灯控
空气感应
摄像头
指纹库匹配
身份识别：
通过物联终端指纹信息采集，网络控制器识别终端身份，识别终端类型
接入审核：
平台根据物联终端身份信息和设备类型，做到物联终端的入网审核
行为审核：
物联网关根据终端类型和终端行为，识别异常访问后，由物联网关关断终端访问。
学生终端

## Slide 10: 基于鸿蒙协同物联终端类型的网络保障
校园网
智能通信
空口应用加速
物联应用
普通应用
VIP应用
办公应用
教学终端
环控终端
应用加速
联接使能平台
终端识别、策略联动
  可靠保障：华为网络可基于物联终端的身份识别，提供个性化的可靠性保障，如自动识别并优先保障环境控制类物联终端的WIFI联接的高可靠体验
  应用加速：教学终端上线后，网络自动感知智慧教室终端的业务应用类型，根据不同类型，在网络和无线空口等通信中，实时对于教学业务数据进行加速，保障低时延和教学业务体验
  师生互动：网络为鸿蒙终端开通业务访问便利，提供学生Pad，老师笔记本，大屏等多个终端之间本地业务的联动，不用上云，解决师生数据互通的需求
办公终端
优先级高
优先级中

## Slide 11
Step 1（2022.5）
物联感知网SIG工作计划
协议转换：接入协议到应用协议转换
数据分发：数据分发框架，2~3家主流IoT平台对接、3家APP对接
构筑鸿蒙行业物联网基础能力，支持试商用开局
Step 3（2023+）
连接
数据
配网：wifi自动配网
注册：园区统一终端注册
认证：终端认证流程标准化
接入协议：wifi、蓝牙、Eth、ZigBee
全行业拓展，全球拓展，持续构筑鸿蒙生态影响力
IPv6：APN6（应用级连接保障）
确定性连接：微内核确定性转发
内生安全：基于New IP内生安全认证、随路检测
协议标准化：对接协议和流程在国际标准组织推标，IETF、IEC等
行业模型标准化： 行业物模型标准化
边端联动：鸿蒙提供典型行业联动范式
Step 2（2022.12）
规模商用，对接8大行业平台和终端，基于连接和安全构筑竞争力
可靠性增强：双发选收、IPv6终端接入
安全增强：基于端侧SDK的共享秘钥认证、行业物联标识体系对接
协议标准化： 生态玩法和标准结合，北向协议接口推企标、行标、国标
数据处理：数据策略自定义、数据去重、数据复制、数据加密
边端联动：网关对接本地行业应用APP
物模型框架：物模型结构标准